## Slide 1
SISTEM DE ALARMA
MULTI-SENZOR
Detectie in timp real · Alertare instant · Siguranta acasa
ESP32-C6
ESP-IDF + FreeRTOS
WiFi
SIM800L GSM
WebSocket
7
Senzori
5
Tipuri alarma
12
Stari LED
2
Canale alertare

## Slide 2
CE FACE SISTEMUL?
Problema reala Incendiile, scurgerile de gaz si cutremurele ucid oameni pentru ca nu sunt detectate la timp. Sistemele comerciale costa sute de euro. Solutia noastra Un dispozitiv DIY bazat pe ESP32-C6 care monitorizeaza continuu 7 senzori si alerteaza proprietarul in sub 1 secunda prin 3 metode simultan: 📱 Notificare pe telefon (WiFi/WebSocket) 📨 SMS pe orice numar (SIM800L GSM) 🔊 Alarma sonora locala (ISD1820)
🔍 Senzor detecteaza pericolul
⚡ ESP32 analizeaza in <50ms
📱 Telefon vibra + suna instant
📨 SMS trimis automat
🔊 Sirena locala porneste

## Slide 3
HARDWARE — CE CONTINE?
ESP32-C6
DevKitM-1
Creierul sistemului
MQ-5
Detecteaza GAZ
MQ-135
Detecteaza FUM/CO2
DHT22
Temp + Umiditate
SW-420
Vibratii seismice
MPU6050
Accelerometru 3D
ISD1820
Sirena sonora
SIM800L
SMS prin retea GSM
WiFi AP
Aplicatie pe telefon
WS2812
LED RGB 12 culori
TP4056
Incarcare baterie

## Slide 4
SCHEMA ELECTRICĂ A SISTEMULUI

## Slide 5
CUM FUNCTIONEAZA?
⚙️ Multitasking Real-Time (FreeRTOS)
8 procese ruleaza SIMULTAN — fiecare senzor are propriul "fir de executie" independent. Nu exista asteptare sau blocare — totul este monitorizat in paralel, ca un creier cu 8 zone active.
alarm_handler
Decide ce alarma se declanseaza
P8
sim_init
Initializeaza modemul GSM
P6
sw420 + mpu
Monitorizeaza vibratiile
P5
mq5 + mq135
Monitorizeaza gazele si fumul
P4
dht22_task
Citeste temperatura si umid.
P3
led_task
Animeaza LED-ul RGB
P1
📶 Aplicatia pe telefon — fara instalare
1
ESP32 creeaza retea WiFi
Reteaua se numeste 'AlarmaSenzori'
2
Telefonul se conecteaza
Ca la orice WiFi, din Setari
3
Deschizi Chrome → 192.168.4.1
Pagina se incarca direct din ESP32
4
WebSocket activ
Alarme in sub 100ms, fara intarziere
5
Alarma pe telefon
Vibratie 5-10s + sunet + notificare

## Slide 6
LOGICA INTELIGENTA A ALARMELOR
Tipuri de alarma
⚠️
GAZ
MQ-5 detecteaza
♪ Puls rapid 440↔880 Hz
💨
FUM
MQ-135 detecteaza
♪ Bip lung 1000 Hz
🔥
FOC
Fum + Temp >50°C
♪ Ton ascendent 600→2000 Hz
📳
SEISMICA
SW-420 vibreaza
♪ Puls grav 80-120 Hz
🌍
CUTREMUR
SW-420 + MPU6050
♪ Ton profund 60+180 Hz
🚨
MULTIPLA
2+ pericole simultan
♪ Sirena 500↔1500 Hz sweep
Timer alarma
Alarma noua
Porneste timer 5 secunde
Telefon vibreaza + suna
Alta alarma vine in timp
MULTIPLA imediat!
Timer reset la 10 secunde
Aceeasi alarma
Timer prelungit la 10s
de la ultima detectie
Timer expirat
ESP trimite STOP
Telefon se opreste automat

## Slide 7
LED RGB + APLICATIA TELEFON
🌈 LED WS2812 — 12 stari vizuale
Pornire sistem
Senzori MQ se incalzesc
WiFi activ, astept telefon
Telefon conectat
GSM + WiFi active
Alarma GAZ
Alarma FUM
Alarma FOC
Alarma SEISMICA
Alarma CUTREMUR
Alarma MULTIPLA
BLE activ
📱 Aplicatia web — ce vede utilizatorul
🌡️
Temperatura si umiditate
Live de la DHT22, actualizat la 5s
🔔
Alerta vizuala + sonora
6 sunete distincte per tip alarma
📳
Vibratii 5-10 secunde
Pattern diferit per tip de pericol
📋
Istoric alarme cu ora exacta
Ultimele 30 alerte salvate
🖥️
Monitor serial live
Log colorat direct in browser
🔔
Notificari sistem Android
Apare pe ecran chiar blocata

## Slide 8
SOLUTII TEHNICE INTERESANTE
DHT22 — Citire fara erori
portDISABLE_INTERRUPTS();
// citire bit-bang precisa
for(i=0;i<40;i++){
while(gpio==0);
pulse=esp_timer_get();
while(gpio==1);
if(pulse>40us) bit=1;
}
portENABLE_INTERRUPTS();
→ FreeRTOS poate intrerupe citirea la microsecunde critice. Blocam intreruperile doar pe durata citirii.
Alarme — WS inainte de ISD
// 1. Trimite instant pe telefon
ws_send_all(json_alarma);
// 2. Porneste sirena in background
// (nu blocheaza WebSocket-ul!)
isd_trigger_async(6000);
→ ISD1820 dureaza 6-9s. Daca il apeleam sincron, telefonul primea alerta cu 6s intarziere.
WebSocket — PING/PONG corect
if(pkt.type==PING){
pkt.type=PONG;
httpd_ws_send_frame(req,&pkt);
return ESP_OK;
}
if(pkt.type==CLOSE){
sterge_client_din_lista();
}
→ Chrome trimite PING-uri la fiecare 5s. Fara raspuns PONG, conexiunea se inchide si apar spam de erori 128.
SIM800L — Auto-baud detectie
int bauds[]={9600,115200,57600};
for(b=0;b<3;b++){
uart_set_baudrate(bauds[b]);
uart_write('AT\r\n');
if(raspuns contine 'OK')
break; // gasit!
}
→ Modulele SIM800L pot veni setate pe diverse viteze. Testam automat pana gasim cel corect.

## Slide 9
CE AM FACUT EU?
Contributii personale
01
Proiectare electronica
Am ales componentele, am alocat pinii fara conflicte de boot si am construit schema de alimentare separata pentru SIM800L.
02
Programare C pe ESP-IDF
Am scris codul de la zero in C: 8 task-uri FreeRTOS, drivere pentru fiecare senzor, gestionare intreruperi si timer-e de precizie.
03
WiFi AP + Server Web
Am configurat ESP32 ca Access Point, am embedded-at pagina HTML direct in firmware si am implementat WebSocket bidirectional.
04
Logica alarme cu timer
Am proiectat masina de stari: alarma simpla (5s), escaladare automata la multipla (10s), cu detectie de pericole noi in timp real.
05
Aplicatie web pe telefon
Am creat interfata HTML5 cu sunete distincte (Web Audio API), vibratii pattern, monitor serial live si afisare temperatura/umiditate.
06
Debugging si rezolvare probleme
Am identificat si rezolvat: erori DHT22, blocari WebSocket, deconectari SIM800L, intarzieri alarma. Fiecare problema documentata.

## Slide 10
ABILITATI FOLOSITE
🔧 Hardware & Electronica
• Proiectare schema electrica
• Lipire si asamblare componente
• Alimentare circuite (TP4056, regulatoare)
• Translator nivel logic 5V↔3.3V
• Depanare cu multimetrul si osciloscopul
💻 Programare C / ESP-IDF
• Limbajul C
• Framework ESP-IDF v5.5
• FreeRTOS — task-uri, mutex, event groups
• Protocoale GPIO, UART, I2C, bit-bang
• Gestionare intreruperi, WDT, timere
📶 Comunicatii wireless
• WiFi AP — ESP ca Access Point
• WebSocket server embedded
• BLE NimBLE (GATT peripheral)
• GSM/GPRS via comenzi AT (SIM800L)
• HTTP server cu pagina HTML
🌐 Web & Interfata
• HTML5 + CSS + JavaScript
• Web Audio API (generare sunete)
• Vibration API Android
• Notifications API browser
• Design responsive pentru mobil

## Slide 11
CE AM REALIZAT?
✅
Sistem complet functional
7 senzori monitorizati in timp real, simultan
⚡
Alerta in sub 1 secunda
WebSocket trimis INAINTE de sirena — prioritate telefon
🔀
Comunicare duala
WiFi (aplicatie web) + GSM (SMS) — doua cai independente
🧠
Logica inteligenta
Detectie multipla → escaladare automata + timer adaptat
🎨
Interfata moderna
Temp/umid live, monitor serial, sunete distincte, vibratii
🔧
Probleme reale rezolvate
DHT22 bit-bang, WebSocket spam, ISD blocant — toate fixate